## Slide 1: Úvod do studia počítačových sítí
rozdělení sítí, topologie
Mgr. Bc. Libor Klubal, Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

## Slide 2: Způsoby taxonomie sítí
velké množství nezávislých kritérií
nejednoznačnost hraničních hodnot
fyzické a virtuální sítě

## Slide 3: Rodina sítí -AN
dělení na základě dosahu sítě
často jsou závislé další charakteristické vlastnosti (rychlost, latence, topologie, …)
LAN, MAN, WAN
PAN – Personal Area Network
  pokrývá potřeby jednotlivce (malé skupiny)
  mobil, tablet, notebook, PC, …
  technologie Bluetooth, IrDA, USB, Wi-Fi, …

## Slide 4: Propojené sítě (inter-)
trendem je postupné propojování LAN
internet je soustava vzájemně propojených sítí
příkladem je Internet
uživatel přistupuje ke stejným službám, může se ale lišit kvalita dostupnosti

## Slide 5: Struktura propojených sítí
propojené sítě jsou obvykle rozdělovány do tří vrstev:
  Páteřní síť – propojuje jen několik ústředních částí
  Propojovací síť – vnitřní infrastruktura sítí
  Přístupová síť – zajišťuje připojení koncových uživatelů

## Slide 6: Struktura Internetu
Páteřní síť
  několik nezávislých páteřních sítí mezi body NAP
  NAP (Network Access Point) – veřejně dostupné body pro ISP
Propojovací síť
  sítě jednotlivých ISP
  tyto sítě jsou vzájemně propojeny (peering)
Přístupová síť
  konkrétní rozvody ke koncovým uživatelům

## Slide 7: Problém „poslední míle"
poslední míle je ta část vedení, která zajišťuje připojení koncového účastníka k síti ISP
největší problém při rozvoji rychlého Internetu
koncový zákazník je často další síť
objevuje se pojem „poslední metr“ – rozvody v síti koncového zákazníka

## Slide 8: Vnitřní a vnější služby sítě
síť je budována za účelem poskytování služby
Intranet
  služby pro provozovatele sítě
  nyní již často rozlehlé virtuální sítě
  požadavky na bezpečnost
Extranet
  služby pro vnější klienty
  může zajišťovat přenos informací z intranetu

## Slide 9: Sítě dle rolí uzlů
klasifikace podle způsobu použití a vzájemného postavení jednotlivých uzlů
Peer-To-Peer
  postavení a role jednotlivých uzlů se neliší
  malé sítě (domácí)
Serverové sítě
  existují vyhrazené uzly, které poskytují služby ostatním uzlům sítě

## Slide 10: Topologie sítí
popisuje způsob propojení jednotlivých uzlů
rozlišujeme fyzickou a logickou topologii

## Slide 11: Hvězdicová topologie
základním prvkem je přípojné místo pro uzly sítě
hub (rozbočovač), switch (přepínač)
snadná rozšiřitelnost
bezproblémové odpojování a připojování uzlů
výpadek switche vyřadí celý segment sítě
velký objem kabeláže

## Slide 12: Sběrnicová topologie
existuje jedna sběrnice, ke které jsou připojovány jednotlivé uzly sítě
velmi jednoduché připojování uzlů
porucha sběrnice = výpadek celé sítě
dnes využívána při konstrukci inteligentních budov

## Slide 13: Kruhová topologie
topologie s řízenou komunikací
po síti je předáváno právo přístupu k médiu
vysoké riziko výpadku řešeno redundantním okruhem
využití v páteřních sítích

## Slide 14: Technické prostředky hvězdicové topologie
základem je centrální prvek „hvězdy“
Hub (rozbočovač, opakovač)
  starší zařízení
  jen distribuuje provoz signál z jednoho uzlu na všechny ostatní
  nízká bezpečnost
  vysoká míra zahlcení sítě

## Slide 15: Technické prostředky hvězdicové topologie
Switch (přepínač)
  prvek s inteligencí
  dokáže adresovat komunikaci mezi porty
  optimalizuje využití sítě
  zvyšuje bezpečnost provozu

## Slide 16: Závěr
dnešní sítě jsou fyzicky postaveny na hvězdicové topologii
aktivní prvky jsou switche
v páteřních sítích jsou využívány rychlé prvky s vysokou mírou „inteligence“